## Slide 1: Utvärdering av BELOKs renoveringsmetod Totalprojektmetod
2014-11-14

## Slide 2: SYFTE
Att utvärdering BELOKs renoveringsmetod Totalprojektmetod med avseende på:
Effektiviseringspotential för åtgärdspaket jämfört med enskilt lönsamma åtgärder
Uppnådd energieffektivisering jämfört med beräknad energieffektivisering
Fastighetsägares uppfattning om åtgärdspaket
Nationell effektiviseringspotential för perioden 2015-2030

## Slide 3: Effektiviseringspotential för åtgärdspaket
Genomförda Totalprojekt har minskat energianvändningen med i genomsnitt 116 kWh/m2 och år (~53 %)
Totalprojekt (hela åtgärdspaket) når dubbelt så stor energieffektivisering som renoveringsprojekt där enbart enskilt lönsamma åtgärder genomförs

## Slide 4: Uppnådd energieffektivisering jämfört med beräknad energieffektivisering
Uppnådd energieffektivisering i genomförda Totalprojekt stämmer väl med beräknad energieffektivisering
Uppnådda energieffektivisering i genomförda Totalprojekt har nått ~93 % av den förväntade effektiviseringen

## Slide 5: Fastighetsägares uppfattning om åtgärdspaket
De fastighetsägare som har intervjuats är eniga om att det finns flera fördelar med att genomföra åtgärdspaket
  Lägre projekteringskostnader
  Lägre byggkostnader
  Lägre transaktionskostnader
  Minskade störningar av verksamheten m.m.
Tydlig visualisering av lönsamhet är ett viktigt skäl till att Totalprojektmetoden är populär
Utvärderingen indikerar att Totalprojektmetoden lämpar sig bäst för kontorslokaler

## Slide 6: Totalprojektmetodens nationella effektiviseringspotential
Totalprojektmetoden beräknas leda till drygt 1,8 TWh större energi-effektivisering
Om alla lokalägare utöver business as usual genomför alla åtgärder som är lönsamma enligt åtgärd-för-åtgärd-principen nås ca 0,8 TWh/år energieffektivisering år 2030
Om alla lönsamma åtgärdspaket skulle genomföras minskar lokalernas köpta energi för uppvärmning och vatten drygt 2,6 TWh/år 2030
Notes: Samlad skattning av Rekorderlig Renoverings effekter jämfört med business as usual. Prognosen till 2030 bygger på Energimyndighetens långsiktprognos, som har lagts in i beräkningsverktyget HEFTIG.
Följande komponenter ingår:
Beräknad lägre köpt värme efter genomförande av åtgärdspaket enligt Rekorderlig Renovering
Bedömning av lägre köpt värme om endast enskilt lönsamma åtgärder genomförs
Spridningseffekt till andra företag
Genomförandetakt

## Slide 7: Nationell effektiviseringspotential
Beräknat resultat för energieffektivisering vid renovering av lokalbyggnader. Diagrammet visar två beräkningsfall utöver business-as-usual.
Blå staplar = Enskilt lönsamma åtgärder genomförs på samtliga hus. Orangea staplar = Åtgärdspaket genomförs på samtliga hus.
Uppföljning
Prognos

## Slide 8: Slutsatser
Genomförda Totalprojekt har minskat sin energianvändning med i genomsnitt 116 kWh/m2 och år (~53 %)
Endast hälften av denna energieffektivisering skulle ha nåtts med genomförande av enbart enskilt lönsamma åtgärder
Uppnådd energieffektivisering i Totalprojekt är ~93 % av den beräknade
De intervjuade fastighetsägarna är eniga om att Totalprojekt har flera fördelar
Totalprojekt upplevs passa bäst i kontorslokaler
Lönsamma åtgärdspaket i lokalbyggnader beräknas leda till 1,85 TWh större energieffektivisering än enbart enskilt lönsamma energieffektiviseringsåtgärder år 2030

## Slide 9: Rekommendationer
Spridningen av resultaten bör förbättras!
Totalprojektmetoden skulle få en större effekt av detta
Det skulle också bidra till ett kunskapslyft i fastighetsbranschen om energieffektiviserande renovering